## Slide 1: Nutanix CE の管理ネットワーク VLAN ID 設定で理解するAHVの仮想スイッチ
Go Watanabe (@gowatana)
Nutanix Meetup Online 20.12
https://nutanix.connpass.com/event/194594/
本日は入門編

## Slide 2: 自己紹介
インフラ系ITエンジニアです。仕事はプリセールス エンジニア（インビジブル）
NTC 2017-2020
vExpert – Evangelist (2014-2020)
ブログ blog.ntnx.jp

## Slide 3: はじめに
Nutanix AHVは仮想スイッチによるL2ネットワークを提供します。
ただ「ウチは一般家庭だからネットワーク機器も少ないしVLAN追加する予定もないし...」と考える方もいると思います。
今回はあえてのNutanix CEでのAHVとCVMの管理ネットワークVLAN設定変更をとおし、AHVでの仮想スイッチ活用の仕組みを再確認してみます。
今回の話題は Nutanix CE 5.18 を基本としています。
本日は入門編

## Slide 4: Nutanix CE（の AHV）と仮想スイッチの関係
前提知識もふくめて

## Slide 5: 前提知識として
CVM と UVM（ユーザ VM）とは？
Nutanixの仮想スイッチとは？
  Nutanix AHV の仮想スイッチ入門。(Meetup #33)
    https://blog.ntnx.jp/entry/2018/11/18/003300
Nutanix ノード（AHV ホスト）
CVM
AHV
ユーザ VM
CVM / UVM は、
どちらも AHV 上の VM。

## Slide 6: 物理スイッチ と 仮想スイッチ
スイッチのポートに、NICのポートを接続。（物理 / 仮想 で仕組みは変わらない）
CVM と ユーザ VM は、どちらも仮想スイッチに接続される。
物理 L2 スイッチ
マシン1
マシン2
NIC
NIC
仮想スイッチ
CVM
ユーザ VM
vNIC
vNIC
上位スイッチへ
上位スイッチへ
アップリンク
ポート

## Slide 7: では、AHV は？
仮想スイッチ接続から見ると、AHV は、CVM / UVM と同列
物理 L2 スイッチ
マシン1
マシン2
NIC
NIC
仮想スイッチ
CVM
UVM
vNIC
vNIC
AHV
Port
上位スイッチへ
上位スイッチへ
（ユーザ VM）

## Slide 8: 仮想スイッチと、AHV / CVM / UVM の関係
AHVのノード
ネットワーク視点で見ると、 AHV、CVM、ユーザ VM は同様に仮想スイッチに接続される。
仮想スイッチ
CVM
UVM
AHV
物理スイッチ
（ユーザ VM）
AHVのノード
仮想スイッチ
CVM
UVM
物理スイッチ
AHV
AHVのノード
仮想スイッチ
CVM
UVM
物理スイッチ
AHV
正しいイメージ
まちがい
まちがい

## Slide 9: VLAN は？
仮想スイッチのポートで VLAN タグが付く。
アップリンク ポートは、トランク ポートにする。
物理 L2 スイッチ
マシン1
マシン2
NIC
NIC
仮想スイッチ
CVM
ユーザVM
vNIC
vNIC
AHV
Port
上位スイッチへ
上位スイッチへ
VLAN
10
VLAN
10
VLAN
20
VLAN
10
VLAN
20
VLAN
VLAN
VLAN
VLAN
アップリンクは
トランク ポート
トランク
ポート

## Slide 10: AHVの仮想スイッチをもう少し具体的に

## Slide 11: このイメージ図を、もう少し具体的に・・・
AHVのノード
仮想スイッチ
CVM
UVM
AHV
物理スイッチ
（ユーザ VM）

## Slide 12: AHV の仮想スイッチ（外部との通信）
AHV は、Open vSwitch を利用。
アップリンクは、Open vSwitch で物理ポートを Bonding 構成
AHV
Open vSwitch
物理スイッチ
Open vSwitch Bridge:
br0
Bond (br0-up)
br0
UVM
UVM
CVM
物理ポート (eth0)
tag:0
ポート
vnet0
tap0
tap1
tag:0
eth0
192.168.20.41
192.168.20.42
eth0
eth0
tag:0
tag:N
tag:N
IPMI
Display Port
tag:N
この例では
AHVの管理IP：192.168.20.41
CVMの管理IP：192.168.20.42
Prism

## Slide 13: AHV の仮想スイッチ（内部の通信）
AHV と CVM のローカルな通信では、Linux Bridge を併用。
AHV
Open vSwitch
物理スイッチ
Open vSwitch Bridge:
br0
Bond (br0-up)
br0
Native Linux Bridge:
virbr0
vnet1
virbr0-nic
CVM
物理ポート (eth0)
tag:0
ポート
vnet0
tag:0
eth0
eth1
192.168.5.1
192.168.5.2
192.168.20.41
192.168.20.42
tag:0
IPMI
Display Port
tag:N
内部通信のIPは、必ず
AHVのIP：192.168.5.1
CVMのIP：192.168.5.2
ローカル接続
NFS / iSCSI など
UVM
UVM
tap0
tap1
eth0
eth0
tag:N
tag:N

## Slide 14: 例えば、外部から CVM / AHV への SSH アクセスは？
SSH接続でのbash操作は・・・
AHV
Open vSwitch
物理スイッチ
Open vSwitch Bridge:
br0
Bond (br0-up)
br0
Native Linux Bridge:
virbr0
vnet1
virbr0-nic
CVM
物理ポート (eth0)
tag:0
ポート
vnet0
tag:0
eth0
eth1
192.168.5.1
192.168.5.2
192.168.20.41
192.168.20.42
tag:0
Shell (bash)
Shell (bash)
IPMI
Display Port
tag:N
admin
UVM
UVM
tap0
tap1
eth0
eth0
tag:N
tag:N

## Slide 15: AHVの仮想スイッチをさらにもう少し具体的に（おまけ）

## Slide 16: ここまでの説明での仮想スイッチ イメージ
AHV
Open vSwitch
物理スイッチ
Open vSwitch Bridge:
br0
Bond (br0-up)
br0
Native Linux Bridge:
virbr0
vnet1
virbr0-nic
CVM
物理ポート (eth0)
tag:0
ポート
vnet0
tag:0
eth0
eth1
192.168.5.1
192.168.5.2
192.168.20.41
192.168.20.42
tag:0
Shell (bash)
Shell (bash)
IPMI
Display Port
Prism
admin
tag:N
UVM
UVM
tap0
tap1
eth0
eth0
tag:N
tag:N

## Slide 17: もう一段、詳細化
実際には、複数のブリッジが連結されている。
AHV vnet0 ポート / CVM br0 ポートは、一番外側の「br0」ブリッジに接続。
AHV
Open vSwitch
物理スイッチ
Open vSwitch Bridge:
br0
Bond (br0-up)
br0
Native Linux Bridge:
virbr0
vnet1
virbr0-nic
UVM
UVM
CVM
物理ポート (eth0)
tag:0
ポート
Open vSwitch Bridge: br0.local
vnet0
tap0
tap1
tag:0
bridge chain
eth0
eth1
192.168.5.1
192.168.5.2
192.168.20.41
192.168.20.42
eth0
eth0
tag:0
tag:N
tag:N
Shell (bash)
Shell (bash)
IPMI
Display Port
実際にはブリッジ チェーンで多段構成になっている
tag:N

## Slide 18: AHV Open vSwitch Bridge / Port の様子
Open vSwitch
internal
patch
vxlan
br0
br0
br0.dhcp
br0.arp
br0.u
vnet0
br0-up /
ens192 /
eth0
br.dmx
br.dmx
br.dmx.u
br.dmx.d.br0
br.nf
br.nf
br.nf.u
br.nf.d
br.microseg
br.microseg
br.microseg.u
br.microseg.d
br.mx
br.mx
br.mx.u.br0
br.mx.d
br0.local
br0.local
br0.local.d
tap0
Bridge
Peer
User
VM
AHV
bond / pNIC
CVM eth0

## Slide 19: Nutanix CE での管理ネットワーク VLAN ID 変更
https://blog.ntnx.jp/entry/2020/11/20/014320

## Slide 20: Nutanix ノードの管理ネットワークの変更
AHV と CVM の、両方のポートで VLAN ID 変更が必要
仮想スイッチ
CVM
ユーザVM
vNIC
vNIC
AHV
Port
上位スイッチへ
VLAN
0
VLAN
0
VLAN
20
VLAN
VLAN
VLAN ID
変更対象のポート

## Slide 21: Nutanix CE VLAN 設定
AHV
Open vSwitch
物理スイッチ
Open vSwitch Bridge: br0
Bond (br0-up)
br0
Native Linux Bridge:
virbr0
vnet1
virbr0-nic
UVM
UVM
CVM
物理ポート (eth0)
tag:0
ポート
Open vSwitch Bridge: br0.local
vnet0
tap0
tap1
tag:0
bridge chain
eth0
eth1
192.168.5.1
192.168.5.2
192.168.20.41
192.168.20.42
eth0
eth0
tag:0
tag:20
tag:N
tag:N
tag:N
Shell (bash)
Shell (bash)
IPMI
Display Port
VLAN変更
(AHV 側)
tag:0
tag:20
tag:N
VLAN トランク
（VLAN ID 20 含む）
admin
VLAN 変更
(CVM 側)

## Slide 22: Nutanix CE VLAN 設定（AHV 側の VLAN 設定変更）
AHV
Open vSwitch
物理スイッチ
Open vSwitch Bridge: br0
Bond (br0-up)
br0
Native Linux Bridge:
virbr0
vnet1
virbr0-nic
UVM
UVM
CVM
物理ポート (eth0)
tag:20
ポート
Open vSwitch Bridge: br0.local
vnet0
tap0
tap1
tag:0
bridge chain
eth0
eth1
192.168.5.1
192.168.5.2
192.168.20.41
192.168.20.42
eth0
eth0
tag:0
tag:20
tag:N
tag:N
tag:N
Shell (bash)
Shell (bash)
IPMI
Display Port
tag:0
tag:20
tag:N
admin
ovs-vsctl set port br0 tag=20

## Slide 23: Nutanix CE VLAN 設定（CVM 側の VLAN 設定変更）
AHV
Open vSwitch
物理スイッチ
Open vSwitch Bridge: br0
Bond (br0-up)
br0
Native Linux Bridge:
virbr0
vnet1
virbr0-nic
UVM
UVM
CVM
物理ポート (eth0)
tag:0
ポート
Open vSwitch Bridge: br0.local
vnet0
tap0
tap1
tag:20
bridge chain
eth0
eth1
192.168.5.1
192.168.5.2
192.168.20.41
192.168.20.42
eth0
eth0
tag:0
tag:20
tag:N
tag:N
tag:N
Shell (bash)
Shell (bash)
IPMI
Display Port
tag:0
tag:20
tag:N
admin
change_cvm_vlan 20

## Slide 24: Nutanix CE VLAN 設定（完成）
AHV
Open vSwitch
物理スイッチ
Open vSwitch Bridge: br0
Bond (br0-up)
br0
Native Linux Bridge:
virbr0
vnet1
virbr0-nic
UVM
UVM
CVM
物理ポート (eth0)
tag:20
ポート
Open vSwitch Bridge: br0.local
vnet0
tap0
tap1
tag:20
bridge chain
eth0
eth1
192.168.5.1
192.168.5.2
192.168.20.41
192.168.20.42
eth0
eth0
tag:0
tag:20
tag:N
tag:N
tag:N
Shell (bash)
Shell (bash)
IPMI
Display Port
tag:0
tag:20
tag:N
SSH
admin

## Slide 25: VLAN ID 20 を設定する例（AHV側）
クラスタ作成ずみの場合は、事前に cluster stop
AHVの設定（IPMIリモートコンソール or ディスプレイ直結がおすすめ）
これはネストなので
VMコンソール経由

## Slide 26: VLAN ID 20 を設定する例（CVM側）
CVMは、AHV から Linux Bridge（192.168.5.0 ネットワーク）経由で設定

## Slide 27: Open vSwitch ブリッジから見た VLAN ID 設定
[root@NTNX-d1d72885-A ~]# ovs-vsctl show
335765b9-f2fd-4e88-9de9-8c6d1839ac5b
Bridge "br0"
Port "br0-dhcp"
Interface "br0-dhcp"
type: vxlan
options: {key="1", remote_ip="192.168.20.42"}
Port "eth0"
Interface "eth0"
Port "br0-arp"
Interface "br0-arp"
type: vxlan
options: {key="1", remote_ip="192.168.5.2"}
Port "vnet2"
Interface "vnet2"
Port "br0" ★AHVのポート
tag: 20
Interface "br0"
type: internal
Port "br0.u"
Interface "br0.u"
type: patch
options: {peer="br.dmx.d.br0"}
Port "vnet0" ★CVMのポート
tag: 20
Interface "vnet0"
（以下省略）
この Port “eth0” は
一般的な bond 構成だと・・・
Port "br0-up"
Interface "eth0"
Interface "eth1"

## Slide 28: 具体的な設定の様子
Nutanix CE 管理ネットワークの VLAN ID を変更してみる。
  https://blog.ntnx.jp/entry/2020/11/20/014320
インストール後の Nutanix CE AHV に追加した NIC を認識させてみる。
  https://blog.ntnx.jp/entry/2018/03/21/110948
Nested Nutanix CE で Multi-Node Cluster の Open vSwitch に Bridge / Bond port を追加してみる。
  https://blog.ntnx.jp/entry/2018/03/20/235358

## Slide 29: さいごに

## Slide 30: クイズ
Q１
  シングルノード構成の Nutanix クラスタで、ネットワーク ケーブル接続されていない Nutanix ノードでは、クラスタ サービス（Prism など）は起動できるのか？
Q2
  CVM と AHV の、どちらか一方の VLAN ID を変更したら、片方ずつでも外部ネットワークと接続できるのか？
Q3
  CVM と AHV の管理ネットワークはVLAN ID 20 で、UVM は VLAN 10 です。 同じ AHV ホスト上にいる CVM と UVM はネットワーク接続できる？ （外部ネットワークにルータは用意していない）

## Slide 31
AHV
Open vSwitch
物理スイッチ
Open vSwitch Bridge: br0
Bond (br0-up)
br0
Native Linux Bridge:
virbr0
vnet1
virbr0-nic
UVM
UVM
CVM
物理ポート (eth0)
tag:20
ポート
Open vSwitch Bridge: br0.local
vnet0
tap0
tap1
tag:20
bridge chain
eth0
eth1
192.168.5.1
192.168.5.2
192.168.20.41
192.168.20.42
eth0
eth0
tag:0
tag:20
tag:N
tag:N
tag:N
Shell (bash)
Shell (bash)
IPMI
Display Port
tag:0
tag:20
tag:N
SSH
Prism も
admin

## Slide 32: ありがとうございました。